## Slide 1
Independent Verification
식품제조현장의 이물혼입 관리
김 수 민 심사원
Dec 11, 2025
SGS Korea Business Assurance

## Slide 2
AGENDA
국내외 이물제도 및 현황
이물 발생 구조의 이해
단계별 이물 저감 핵심 관리 포인트
효과 입증된 이물저감 Best Practice
법적 요구사항
2025년 이물 클레임 분석

## Slide 3: 강사 소개
김 수 민 SOOMIN KIM
식품 심사원/강사
SGS Korea Co., Ltd.
Soomin.kim@sgs.com
ISO/FSSC 22000, SQF, HACCP, PCQI, ISO 9001, 2nd Food Audit
식품기사, 위생사, 영양사

## Slide 4
국내외 이물제도 및 현황

## Slide 5: 식품산업협회) 2025년 정책

## Slide 6: 식약처) 이물 혼입방지 가이드라인(10종) 배포
이물 종류별 5종 - 곤충류 - 곰팡이 - 금속류 - 머리카락 - 플라스틱
식품 유형별 5종 - 마라탕* - 치킨 - 제과점 - 즉석조리식품 - 영유아용 이유식
* 마라탕 600개 매장 중 식품위생법 위반 119건

## Slide 7: 국내) 이물 발생 현황
연도별 현황 - 가공식품 내 이물 혼입 신고 건: 매년 4천건↑접수 (‘19~) - 소비자 신고 건수 = 2 * 영업자 보고 건수
구분 | 계 (건수) | 영업자 보고 | 소비자 신고
2019 | 3,898 | 1,220 (31.3%) | 2,678 (68.7%)
2020 | 4,044 | 958 (23.7%) | 3,086 (76.3%)
2021 | 4,121 | 945 (22.9%) | 3,176 (77.1%)
2022 | 4,302 | 926 (21.5%) | 3,376 (78.5%)
2023 | 4,143 | 926 (22.4%) | 3,217 (77.6%)
[2023.12.31. 기준, 단위: 건(%), 출처: 2024년 식품의약품안전백서]

## Slide 8: 국내) 이물 발생 현황
이물유형별 현황 - 곤충(21.9%) > 곰팡이(16.2%) > 플라스틱(9.4%) > 금속(8.8%)
구분 | 계 | 곤충 | 곰팡이 | 금속 | 플라스틱 | 유리 | 기타
2019 | 3,898 | 990 (25.4%) | 524 (13.4%) | 387 (9.9%) | 326 (8.4%) | 47 (1.2%) | 1,624 (41.7%)
2020 | 4,044 | 894 (22.1%) | 767 (19.0%) | 366 (9.1%) | 361 (8.9%) | 60 (1.5%) | 1,596 (39.5%)
2021 | 4,121 | 885 (21.5%) | 654 (15.9%) | 313 (7.6%) | 372 (9.0%) | 54 (1.3%) | 1,843 (44.7%)
2022 | 4,302 | 878 (20.4%) | 737 (17.1%) | 369 (8.6%) | 416 (9.7%) | 40 (0.9%) | 1,862 (43.3%)
2023 | 4,143 | 842 (20.3%) | 634 (15.3%) | 368 (8.9%) | 444 (10.7%) | 53 (1.3%) | 1,801 (43.5%)
계 | 20,508 | 4,489 (21.9%) | 3,316 (16.2%) | 1,803 (8.8%) | 1,919 (9.4%) | 254 (1.2%) | 6,866 (33.5%)
[2023.12.31. 기준, 단위: 건(%), 출처: 2024년 식품의약품안전백서]

## Slide 9: 글로벌) 이물질 오염에 따른 영향
금속, 유리, 플라스틱, 돌 등 이물질 오염  건강 위험, 리콜, 브랜드 평판
전 세계 인구 매년 약 6억명 (10명 중 1명)  오염된 음식 섭취 후 질병 걸리고 매년 42만명 사망
저소득 및 중간소득 국가 內 안전 Risk 식품의한 ‘생산성 및 의료비’  매년 1,100억 달러 손실
5세 미만 어린이는 식품 매개 질병 부담의 40% 짊어짐  매년 125,000명 사망
미국) 리콜 평균 직접 비용 약 1,000만$ & 대규모 리콜 최대 1억$ * 간접비용: 보험료 인상, 브랜드 평판에 대한 장기적 손상 포함
미국 FDA 2025년 예산 72억$ 식품안전 개선  이물검출기술 개발 집중!
※ 출처) WHO – Food safety, Key facts / FDA News Release

## Slide 10: 국내외 위해성 이물 관리규격 비교
국가 | 법 및 규정 | 이물 정의 및 범위
한국 | 식품위생법 시행규칙 제60조 4항 - 보고대상이물 범위 | - 인체 위해.손상 재질이나 크기의 이물 : 3mm 이상 유리.플라스틱.사기 or 금속성재질 - 혐오감 줄 수 있는 이물 : 쥐, 해충, 기생충 등
 | 식품공전 | 금속성 이물 10.0mg/kg 이상 미검출 금속이물 2mm 이상 미검출
미국 | FDA CPG Section 555.425 ※ 미국 FDA Health Hazard Evaluation Board에서 약 190개의 단단하고 날카로운 식품 이물 분석한 결과 | 특정 위험 집단(유아, 수술환자, 노인)을 제외하고 7 mm 미만의 이물은 외상 혹은 심각한 부상의 위험이 적음을 밝힌 바 있음. 직경 25mm(1인치) SUS너트 등 크기 물체를 삼키려고 하지 않을 가능성 大  위험 간주X

## Slide 11
이물 발생 구조의 이해

## Slide 12: 해충 이물
시기별 곤충 이물 발생 현황 - 5월부터 온.습도 상승 ~ 10월 경 정점 도달
식품 내 주요 혼입 곤충류 (2020~2024년) : 파리류(30.5%) > 나방류(24.9%) > 딱정벌레류(21.9%) > 바퀴류(5.1%) 순

## Slide 13: 해충 이물
형태 및 생태 특징 (집벼룩파리)
- 주요 서식장소 및 특징
구분 | 특징
주요 서식 장소 | – 습기가 있는 쓰레기통 근처, 배수구 근처, 엘리베이터 바닥, 물걸레 주변, 정화조, 화분의 물받침대, 가축 사육장, 배설물 근처, 공공화장실
서식 특징 | – 비위생적이거나 어둡고 습한 환경을 선호함
- 제품 혼입 사진

## Slide 14: 해충 이물
형태 및 생태 특징 (화랑곡나방)
- 주요 가해제품 및 특징
- 제품 혼입 사진
구분 | 특징
주요 가해제품 | – 곡류, 밀가루, 옥수수, 견과류, 건조 과실, 채소, 고추, 콩 등의 저장곡물 – 초콜릿 과자류 같은 2차 가공품
가해 형태 | – 가공식품의 경우, 유충은 저작형(씹는 입틀) 구기로 포장재를 천공하여 가해 – 콩이나 고추의 경우, 유충이 내부로 먹어 들어가며, 들어간 구멍을 통해서 배설물을 배출 – 곡류의 경우, 번식과 더불어 발열하게 되므로 곡물의 온도를 약 2 ℃가량 상승 시킴

## Slide 15: 해충 이물
형태 및 생태 특징 (독일바퀴)
- 주요 서식 장소 및 특징
- 제품 혼입 사진
구분 | 특징
주요 서식장소 | – 실내: 냉장고를 비롯한 기기 하단, 음식물 근처, 젖은 행주, 고무패킹 사이, 싱크대 하단 – 실외: 배관 주위, 지하실, 보일러실, 하수구
서식 특징 | – 목조건축보다 철근 콘크리트조 건축물에서 높은 빈도로 발견이 가능함 – 몸이 눅눅이는 것을 선호하여 벽면 틈새, 각종 집기 틈새 등에 서식함

## Slide 16: 머리카락 이물
작업자 머리카락 혼입 예방 관리
- 머리카락은 위해 정도가 낮으나 소비자 불쾌감 & 혐오감 유발, 가장 빈번발생 이물
- 일반 성인의 모발 약 10만 가닥 & 정상적으로 하루 평균 50~70개 정도 탈락
- 따라서 식품공장에서는 작업자 수 x 10만 가닥 모발 관리 필요

## Slide 17: 머리카락 이물
[그림] 2024년 「영업자 식품안전관리 지원사업 」 현장 컨설팅 참여업체 온라인 설문조사 결과 *기타: 설비코팅제, 탄화물, 원재료 섬유질, 심지 등
※ 출처) 식약처(2025), 이물 혼입방지 가이드라인 – 머리카락
[그림] 마찰에 의한 머리카락 빠짐
출근 전 위생관리 (머리감기)
작업자 머리 7일간 감지 않았을 경우, 매일 머리 감았을 때 보다 12배 이상 빠짐 현상 확인 ※ 위생모 착용 등 마찰 실험
출근 전 머리 감기 추천

## Slide 18: 금속 이물
원료 관리
– 농산물 등 원료 유래의 흙, 금속류 등이 철저히 제거되지 않고 제조 공정에 투입되는 경우
제조 단계
– 농산물 등을 분쇄할 때 금속 재질의 롤 밀, 칼날 등의 마찰로 인해 미세한 쇳가루 발생
– 제조설비 간의 마찰로 인해 금속성 거스러미가 발생되는 경우
– 제조 설비의 볼트/너트 체결 부위가 풀려 혼입되는 경우
– 그 밖에 제조 공정 중 부주의나 관리 소홀로 부식된 조각, 금속 파편, 나사 등이 혼입되는 경우

## Slide 19: 플라스틱 이물
이물 혼입 가능상황
관리 미흡 사례
단계 | 종류
원료 입고/보관 | – 농산물 등 원료 유래의 이물이 철저히 제거되지 않고 제조 공정에 투입되는 경우 – 원료를 밀폐하지 않은 상태로 보관하여 혼입되는 경우 – 원료 보관 시 바닥이나 벽으로부터 이격하지 않은 상태로 보관하는 경우
제조 공정 | – 제조설비 간의 마찰로 인해 설비 부품이나 구조물이 파손되어 혼입되는 경우 – 보관용기 등 작업도구의 파손으로 조각이 혼입되는 경우 – 청소도구가 파손되어 혼입되는 경우 – 그 밖에 제조 공정 중 부주의나 관리 소홀로 설비의 일부 등이 혼입되는 경우

## Slide 20: 곰팡이 이물
발생원인 (특성요인도 4M+1E 기법)

## Slide 21
단계별 이물 저감 핵심 관리 포인트

## Slide 22: 화단/ 배수로 및 집수정 관리방안
관리방안
관리예시
구분 | 관리방안
화단 관리 | – 녹지는 건물로부터 가능한 멀리 떨어뜨려 조성 – 공장 주변 지면은 콘크리트와 아스팔트로 포장 – 건물 인접 지역에 화단이 존재하는 경우, 공장과 화단 사이에 자갈밭을 설치 – 건물 30 m 내에는 수목 식재를 하지 않으며, 정기적으로 가지치기 작업 수행
배수로 및 집수정 관리 | – 집수정 입구에 방충망 및 차단형 커버 설치 – 배수로 내 구배를 조정 – 배수로 내 구배 조정이 어려울 경우, 배수로 청소를 정기적으로 실시 – 집수정 내부 및 주변부에 낙엽을 비롯한 이물질 청소를 정기적으로 실시

## Slide 23: 적재물 / 쓰레기장 관리방안
관리방안
관리예시
구분 | 관리방안
적재물 관리 | – 외부 적재 시 출입문에서 15 m 이상 거리를 두고 적재 – 공장 내부에 적재 시, 벽면에서 50 cm 이상, 바닥에서 30 cm 이상 거리를 두고 적재 – 적재 후, 상단에 보호 커버를 설치
쓰레기장 관리 | – 쓰레기는 음식물, 종이류, 캔류 등으로 분리 – 쓰레기통에 덮개, 비닐커버 등 칸막이를 설치 – 쓰레기장은 외부와 차단되어야 하며, 출입문을 닫아서 관리 – 바닥에 침출수가 발생하지 않게 배수로를 관리 – 내부에 포충등을 비롯한 살충 장치를 설치

## Slide 24: 조명 관리방안
관리방안
관리예시
구분 | 관리방안
조명 관리 | – 외부 조명 설치 시, 자외선 차단등이나 필름지를 함께 설치 – 조명등에 커버 설치 – 조명등의 방향을 건물쪽으로 향하게 설치하며, 하단 방향을 지향 – 조명등의 종류를 변경(해충의 유인정도: 수은등 > 백열등 > 나트륨등 > 자외선 차단등)

## Slide 25: 출입문 관리방안
관리방안
관리예시
구분 | 관리방안
출입문 틈새 관리 | – 브러쉬 패드, 고무 패드 등을 활용하여 하단 틈새 밀폐
패드 유형별 비교
구분 | 브러쉬 패드 | 고무 패드
장점 | 공기 흐름 영향을 받지 않음 | 밀폐력이 높아 침입 방지에 용이
단점 | 브러쉬가 얇으면 해충 침임률 상승 | 공기 흐름 영향으로 패드 변형 가능

## Slide 26: 창문 관리방안
관리방안
관리예시
구분 | 관리방안
창문 관리 | – 개폐되는 창문의 경우, 외부에서 창문틀 전체에 30 메쉬 이상의 방충망 설치 – 방충망 설치가 어려운 경우, 외부에 방충망을 박스 형태로 덧대어 설치 – 창틀 배수구에 부착형 방충망 설치 – 외부로 빛 발생 방지를 위해 자외선 차단 필름을 코팅

## Slide 27: 벽면 틈새 및 배관 / 환풍구 관리방안
관리방안
관리예시
구분 | 관리방안
벽면 틈새 및 배관 관리 | – 벽면 틈새는 철판이나 틈새 보완용 품을 이용하여 보완 – 틈새의 규모가 작은 경우, 실리콘이나 시멘트를 이용하여 보완 – 벽면 관통 또는 외부와 연결된 부분은 철판으로 막아 보완
환풍구 관리 | – 외부의 공조, 환기구에 30 메쉬 이상의 외부망을 설치 – 생산라인 내에 설치되어 있는 환풍기에 30 메쉬 이상의 방충망 설치 후 24시간 가동 – 환풍기를 사용하지 않을 경우, 차단막 사용

## Slide 28: 바닥 / 청소도구 및 쓰레기통 관리방안
관리방안
관리예시
구분 | 관리방안
바닥 관리 | – 물고임이 발생하는 장소는 문턱을 제거하고, 유기물이 쌓이지 않게 관리 – 타일을 교체하거나 실리콘과 시멘트를 이용하여 틈새를 보완 – 틈새 발생 및 파손 우려가 적은 에폭시 및 우레탄 바닥으로 관리 – U자형 판넬을 설치하여 관리 (단, 물고임이 발생하기 쉬운 바닥에는 지양)
청소 도구 및 쓰레기통 관리 | – 사용한 청소 도구는 반드시 세척 및 건조하여 청소 도구함에 보관 – 매장이나 공장 내에서 사용하는 쓰레기통은 반드시 덮개가 있는 것을 사용 – 당일 발생한 쓰레기는 당일 처리하며, 반드시 외부로 반출하여 관리 – 쓰레기통 내부를 주기적으로 청소

## Slide 29: 배수계 / 기기내부 관리방안
관리방안
관리예시
구분 | 관리방안
배수계 관리 | – 솥을 이용한 청소를 매일 실시하여 물때와 유기물을 제거 – 배관 덮개나 실리콘을 사용하여 틈새를 밀폐 – 틈새 보완을 위해 배관 캡과 배수관용 고무패킹을 설치 – U자형 배관을 설치하여 냄새의 외부 확산을 차단
기기 내부 관리 | – 기기 틈새에 축적된 유기물을 제거 – 내부 및 틈새 등에 쌓인 분진 제거

## Slide 30: 개인 위생관리
탈의실 위생 관리 – 위생복은 개인복과 구분하여 보관 – 위생복은 바닥이 아닌 옷걸이 등을 사용해 청결하게 보관 – 탈의 후 접착롤러로 머리카락 제거 – 머리카락이 외부로 떨어지지 않도록 위생모 착용 – 탈의실에서 누워서 쉬는 행위 금지 – 탈의실 청소상태 주기적으로 점검
관리예시

## Slide 31: 개인 위생관리

## Slide 32: 개인 위생관리

## Slide 33: 금속이물 혼입 예방관리
원료 관리
✔ 검수
– 원료 입고 시 금속류 등 이물 혼입 여부를 육안으로 확인 – 입고검사 구역은 540 Lux 이상의 조도를 확보 – 분말 원료는 자석봉을 이용하여 쇳가루 혼입 여부 검사를 수행 – 금속성 이물 혼입 가능성이 높은 원료는 금속검출기로 정기적 혼입 여부 검사
✔ 보관
– 입고 후 보관 시 밀봉 보관 필수, 잔량 보관 시에도 밀봉 철저 – 벽과 바닥으로부터 10cm 이상 이격하여 보관 – 보관 용기의 파손 여부를 정기적으로 확인하고 파손 시 즉시 교체
✔ 협력업체 정기 위생점검
– 협력업체에 대한 연간 점검 계획 수립 – 협력업체 정기 점검 시 금속성 이물에 대한 관리능력 평가 (금속검출기 한계기준 적절성, 모니터링 준수 여부, 이탈 발생 시 개선조치 이행 현황, 담당자 교육 여부 등) – 협력업체 정기 위생 평가 후 개선 조치 내역 확인

## Slide 34: 플라스틱 혼입 예방관리
미흡 및 개선 사례

## Slide 35: 플라스틱 혼입 예방관리
단계별 관리
단계 | 종류
원료 관리 | – 검수 : 원료 입고 시 플라스틱류 등 이물질 혼입여부 검수 철저 – 보관 : 입고 후 보관 시 밀봉 보관 필수, 잔량 보관 시에도 밀봉 관리 철저 – 점검 : 협력업체에 대한 연간 점검계획 수립 및 이물 관련능력 점검
제조공정 관리 | – 파손되기 쉬운 부품/도구류는 강화 플라스틱 재질이나 SUS로 변경 – 도구류는 항상 정위치에 보관 – 제조설비 및 작업 도구류에 대한 파손 상태를 정기적으로 확인 – 작업 도구류의 분실여부를 정기적으로 확인 – 파손된 도구류는 적절한 보수조치 실시 또는 교체 – 작업 도구와 청소 도구는 구분하여 사용하고 보관 – 작업자가 불필요한 물품을 반입하지 않도록 관리 – 볼펜 등 문구류: 금속 검출 가능한 재질의 문구류를 사용 or 뚜껑 없는 문구류 사용 – 원료의 포장 형태별로 해포관리기준을 수립하여 계량 및 원료 투입 시 이물 혼입 방지 – 제품의 특성에 따라 적절한 이물제어 장치를 구비 & 정상적 이물 검출여부 확인

## Slide 36: 곰팡이 대책방안
단계별 관리
우선순위 | 구분 | 관리방안
1 | 제조공정 | – 유효성 있는(과학적으로 입증된 기준에 따른) 미생물 제어공정 관리기준 설정 • 가열(살균, 멸균), 소독 공정(차염소산나트륨) 등 – 미생물 제어 공정 모니터링 기준 준수 및 주기적 검증 – 유통 안전성을 확보할 수 있는 포장공정 관리기준 설정 (가스치환 포장, 탈산소제)
2 | 원부재료 | – 원부재료 기준·규격 수립 및 입고절차 준수 – 원부재료 보관 기준(온습도) 설정 및 모니터링 – 폐기물 밀폐 보관 및 원부재료 잔량 밀봉
3 | 제조설비 | – 제조설비별 유효성 있는 세척·소독 기준 수립 – 제조설비별 세척·소독 기준 준수 – 미생물 제어공정 이후 낙하물 혼입방지 시설 구비 – 제조설비 주기적 표면 오염도 검사
4 | 개인 | – 출입절차 준수 – 제조·가공 중 손 오염도 관리 – 위생화(위생장화) 소독 철저
5 | 환경 | – 작업장 세척·소독 기준 준수 – 작업장 온습도 기준 설정 및 모니터링

## Slide 37
효과 입증된 이물저감 Best Practice

## Slide 38: 이물 저감을 위한 모범사례 및 관리방안
[그림] 제전로프 효과성 검증 실험 시 제전로프 설치 사진
[그림] 내포장기에 머리카락 제어장치 설치 사례
에어샤워기 내부 ‘제전로프’ 설치
제전로프 설치하지 않았을 때보다 제거율 약 40% 이상 향상
내포장기 ‘제전설비’ 설치
연포장재는 포장재 제조나 사용 시 정전기 발생 & 머리카락 혼입 우려 높음  이물 제어 장치 운영 권장
포장재 사용 시 발생가능한 정전기 제거 & 부착된 머리카락 등 이물 흡입하여 제거할 수 있는 장치 운영
※ 출처) 식약처(2025), 이물 혼입방지 가이드라인 - 머리카락

## Slide 39: 이물 저감을 위한 모범사례 및 관리방안
방충포장 제조용 친환경 기피물질 조사
식물에서 발현되는 2차 대사산물 함유하는 식품공전 등재
식용, 양용식물 선정 (84종) : 어린쌀바구미 평균 기피율 68.76%
2종 (계피, 소회향) 등 한약재 추출물 0.1~10% 함유 ‘방충테이프, 방충핫멜트’ 상용화연구  미적용 제품비 62.5% 클레임 감소
※ 출처) 고려대 산학협력단(2019), 식품 중 이물 저감화 방안 연구

## Slide 40: 이물 저감을 위한 모범사례 및 관리방안
이산화염소 가스 훈증
현재 사용금지 된 화학적 훈증제의 *단점 극복한 대체 수단으로 활용기대 * 처리시간, 환기시간 합쳐 5일 이상 작업인원 접근금지, 환경파괴 등
반품창고 밀폐된 공간에 ClO2 일정 노출 후 곰팡이 오염도 변화: 감소!
※ 출처) 고려대 산학협력단(2019), 식품 중 이물 저감화 방안 연구

## Slide 41: 이물 저감을 위한 모범사례 및 관리방안
※ 출처) 고려대 산학협력단(2019), 식품 중 이물 저감화 방안 연구
유니트쿨러 열풍방제
식품생산 현장에서 화학약제의 사용이 제한되어 있어 100% 사멸이 어려운 실정임.
열풍방제 전후의 해충, 곰팡이 서식처를 제거 → 억제효과 확인 ※ 공시충(거저리, 나방파리) 100% 치사 등
다만, 열에 민감한 설비(고무패킹, 윤활유, 플라스틱, 고무 제작설비) 적용 어려움 → 금속으로 이루어진 설비(유니트 쿨러 등) 한정
열풍방제 실시 전 설비 밀폐작업 실시 : 밀폐 정도에 따라 효과 반감 될 수 있음

## Slide 42
법적 요구사항

## Slide 43: 근거 법령
보고대상 영업자 : " 식품.식품첨가물.소분.유통전문판매업.수입판매업" 영업자
보고기한 : 소비자 이물 발견신고 받은 날 + 7일 이내 (토요일, 법적공휴일 제외) ※ 보고기한 산정 시 기간 초일은 산입 X (민법 제157조)
준수사항 - 소비자 이물 검출 등 불만사례 신고내용 → 2년간 보관 - 소비자 제시 이물과 증거품 6개월 보관 必 (단, 부패.변질 우려 시 2개월간 보관)
벌칙 (식품위생법 제98조) - 소비자로부터 이물 발견 신고 접수 후 거짓 보고 또는 거짓 신고 → 1년 이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금

## Slide 44: 근거 법령
보고대상 이물의 범위 - 육안으로 식별 가능하고 식품과 직접 접촉하고 있는 이물
구분 | 내용
섭취과정에서 인체에 직접적인 위해나 손상을 줄 수 있는 재질이나 크기의 이물 | – 3밀리미터(㎜) 이상 크기의 유리·플라스틱·사기· 금속성 재질의 물질
섭취과정에서 혐오감을 줄 수 있는 이물 | – 쥐 등 동물의 사체 또는 그 배설물 – 파리, 바퀴벌레 등 곤충류* – 기생충 및 그 알(축·수산물을 주원료로 제조한 식품 등에서 발견되는 원생물에 기생하는 기생충으로서 제조·가공과정에서 사멸되어 인체의 건강을 해칠 우려가 없는 것은 제외)
인체의 건강을 해칠 우려가 있거나 섭취하기에 부적합한 이물 | – 컨베이어벨트 등 고무류 – 이쑤시개(전분재질은 제외) 등 나무류 – 돌, 모래 등 토사류

## Slide 45: 행정처분
이물 미보고, 지연보고
위반사항 | 1차 위반 | 2차 위반 | 3차 위반
소비자로부터 이물 발견신고를 받고 보고하지 않은 경우 | 300 | 300 | 300
소비자로부터 이물 발견신고를 받고 보고를 지체한 경우 | 100 | 200 | 300
과태료 금액(단위: 만원)
🔎 잠깐! 미보고 및 지연보고에 따른 과태료는 각 건(품목)별로 부과
1. 보고대상 이물 10건(각각 다른 10건의 소비자신고 건을 의미) 중 10건 모두 보고하지 않은 경우, 보고하지 아니한 각 신고 건수(10건) × 300만원 = 총 3,000만원의 과태료 부과
2. 보고대상 이물 10건(각각 다른 10개의 품목에서 이물이 신고된 경우를 의미) 중 5건(5개의 품목)에서 신고된 이물만 보고한 경우, 보고하지 아니한 각 신고 건수(5건) × 300만원 = 총 1,500만원의 과태료 부과

## Slide 46: 행정처분
소비자 신고사항 기록 및 이물 등 보관 의무 미준수
▶ 위반사항
이물 검출 등 불만사례 등을 신고 받은 경우 그 내용을 기록하여 2년간 보관하여야 하나 이를 위반한 경우
소비자가 제시한 이물과 증거물(사진, 해당식품 등)을 6개월간 보관하지 않은 경우| (부패·변질 우려가 있는 이물 또는 증거물의 경우 2개월간 보관 가능)
▶ 행정처분 기준(과태료 금액)
위반사항 | 업종 | 1차 | 2차 | 3차
소비자 신고사항 기록 및 이물 등 보관 의무 미준수 | 식품제조·가공업 식육포장처리업 유통전문판매업 | 시정명령 | 영업정지 5일 | 영업정지 10일
 | 수입식품 수입·판매업 | 30만원 | 60만원 | 90만원

## Slide 47: 행정처분
이물 혼입 * 즉석판매제조가공업 : 품목제조정지 기간의 1/3 영업정지 처분 ** 유통전문판매업자 제조정지 처분 시, 제조.가공업소의 해당 품목 限 판매정지
업종 | 위반사항 | 1차 | 2차 | 3차
식품제조·가공업 식품첨가물제조업 즉석판매제조·가공업*식품소분업* 유통전문판매업** | 1) 기생충 및 그 알,금속(쇳가루는 제외) 또는유리의 혼입 | 품목제조정지 7일 해당제품 폐기 | 품목제조정지 15일 해당제품 폐기 | 품목제조정지 1개월 해당제품 폐기
 | 2) 칼날 또는 동물 (설치류,양서류, 파충류 및바퀴벌레만 해당) 사체의혼입 | 품목제조정지 15일 해당제품 폐기 | 품목제조정지 1개월 해당제품 폐기 | 품목제조정지 2개월 해당제품 폐기
 | 3) 1) 및 2) 외의 이물의 혼입 | 시정명령 | 품목제조정지 5일 | 품목제조정지 10일

## Slide 48
2025년 이물 클레임 분석
구분 | 내용 | 비고
총 발생 건수 | 11건 | 
플라스틱/비닐류 | 5건 | 띠지·PET·비닐 등
모발/섬유류 | 3건 | 모발·행주 실·면장갑 실
해충류 | 2건 | 나방·보행 해충 등
금속류 | 1건 | 용접찌꺼기 등

## Slide 49: 4가지 핵심 원인

## Slide 55
4대 실행 과제
구분 | 주요 개선 방향
부자재·원재료 관리 강화 | 해포·절단 공정 표준화 및 절단면 관리 기준 수립 부자재 입고검수 항목 세분화 및 기록 강화 원료 포장재·내포장 비닐 재질/식별성 개선
공정·설비·도구 관리 강화 | 설비 유지보수 후 이물 점검 절차 수립 파손 위험 도구 점검 및 교체 기준화 솔·행주·면장갑 등 청소 도구 관리 기준 재정립
작업자 위생·복장 관리 | 복장·보호구 착용 기준 구체화 개인 위생 준수 점검 및 교육 강화 위생용품 구성품 점검 및 불량품 폐기
작업 환경· 방충·방서 시스템 개선 | 작업장 밀폐성·출입 관리 강화 포충등·쥐먹이함 설치 및 모니터링 체계 구축 포장·박스 성형 구역 구획 및 조도 개선

## Slide 56: Questions?
56
© SGS Société Générale de Surveillance SA. (insert year)

## Slide 57
Thank you!